## Slide 1: 1. Razvoj truleži (truljenje) drveta odnosno Faze truleži 2. Metode dijagnoze truleži 3. Uticaj gljiva na promenu svojstava drveta 4. Otpornost drveta prema gljivama 5. Klasifikacija drveta prema otpornosti na gljive 6. Uticaj faktora sredine na razvoj gljiva

## Slide 2: 1. FAZE TRULEŽI
I Prikrivena ili nevidljiva faza je početak truljenja drveta u kome ne dolazi do bitnijih promena boje i strukture. Jedini dokaz da je drvo napadnuto je prisustvo hifa, naročito u sržnim zracima. U ovoj fazi hife rastu i po nekoliko desetina cm. Ova faza je značajna kod vrsta gljiva koje nastavljaju razvoj i u drvetu koje se prerađuje do gotovih proizvoda ili delova proizvoda.
II Početna faza je nastavak prikrivene faze, gde dolazi do promene boje, naročito lišćarskih vrsta drveta, pa je upotreba takvog drveta ograničena, a za građevinske konstrukcije ne sme da se koristi. Na mikroskopskim preparatima se tada uočavaju ne samo hife, već i anatomske promene zidova ćelija.

## Slide 3
IV Završna faza je poslednja i predstavlja stanje potpune razloženosti drveta. Prvobitna struktura se teško zapaža jer je drvo trošno, u stanju raspadanja, a to znači da je neupotrebljivo. Na kraju ove faze prestaje i aktivnost gljiva zbog iskorišćenosti hranljivih materija.
III Odmakla faza je sa jasno vidljivim promenama boje, teksture i strukture drveta pa se može utvrditi vrsta truleži po boji i pravcu razlaganja, a na kraju faze dolazi do formiranja plodonosnih tela, tako da se može odrediti i vrsta gljive. Takvo drvo se delimično može upotrebiti za hemijsku preradu i kao ogrevno ali sa umanjenom toplotnom vrednošću.

## Slide 4: 2. Metode dijagnoze truleži
I Promena boje drveta je vizuelna (okularna) metoda koja je jako nepouzdana. Boja drveta se može menjati i pod uticajem atmosferilija, svetlosti, visoke temperature, hemijskih agenasa, oksidacije sokova pri mehaničkoj obradi, hidrotermičke obrade, mehaničkih povreda kod stabala. Drugo, potrebno je znati ne samo pravi ton boje svakog zdravog drveta, nego i boju koju izaziva svaka vrsta gljive na svakoj vrsti drveta.
II Makrohemijske reakcije je vizuelna ocena promene boje drveta ili boje ekstrakta koji se dobija potapanjem drveta u vodu, tretiranim hemijskim reagensima. Od reagenasa se najčešće koristi: Felingov rastvor, Nesslerov rastvor, srebro nitrat, a mogu da se koriste i Bialov, Tolensov, Denigesov. Boja taloga i rastvora zavise od vrste reagensa, a intenzitet boje od stepena destrukcije drveta i količine slobodnih šećera koji reaguju i stvaraju organo-mineralne taloge. U tabeli 1 je prikazano stanje drveta određeno makrohemijskim reakcijama:

## Slide 5
Vrsta reagensa |  |  | dobijene boje kod zdravog drveta | dobijene boje kod drveta iz početne faze truljenja | dobijene boje kod drveta iz odmakle faze truljenja
Felingov rastvor | tečnost |  | crvena | mrkocrvena | plavozelena
 | talog |  | žutozelena | žutocrvena | žutozelena
Nesslerov rastvor | tečnost |  | žutosiva | siva | žutosiva
 | talog |  | žuta | mrkožuta | žutosiva
Srebro nitrat | tečnost |  | srebrnosiva | srebrna | crnosiva
 | talog |  | mutna | mrkocrvena | tamnocrvena
III Mikrohemijske reakcije je metoda izrade i bojenja mikropreparata i njihove analize na mikroskopu. Zone napadnutog i razloženog drveta se lako uočavaju jer se različito obojavaju. Npr. Mešavina joda i cinkhlorida obojavaju zdravo drvo žutom a napadnuto plavom. Jod i hlorovodonična, kao i razblažena sumporna kiselina boje zdravo drvo indigo plavom a napadnuto žutosmeđom , dok Nesslerov reagens obojava zdravo žutom a napadnuto mrkocrvenom bojom. Preporučuje se metod dvostrukog bojenja kada se zidovi ćelija drveta i hifa boje različito. Drvo se obojava crvenom (safraninom) a hife plavom (pikroanalinskom) bojom.

## Slide 6
IV Anatomske promene zidova drvnih ćelija je metod pravljenja mikroskopskih preparata i posmatranja na mikroskopu kada se pored hifa uočavaju spiralne pukotine po dužini zidova drvne ćelije, kao i poprečne perforacije. Spralne pukotine (neravnine) su rezultat nejednakog intenziteta lučenja enzima i češće su kod bele truleži zbog sporijeg razlaganja lignina. Gljive, dejstvom enzima stvaraju perforacije u zidovima ćelija drveta (da bi mogle da prođu). Veličina perforacija zavisi od starosti hifa i vrste drveta. Dešava se da perforacija bude veća od širine hife, kao i da bude manja (usled otpornosti srednje lamele ili nedovoljnoj enzimskoj aktivnosti gljiva), usled čega su hife primorane da se sužavaju. Gljive mrke truleži uglavnom uzrokuju šire perforacije.
V Izolacija gljiva iz drveta (Metod čistih kultura) – iz sumnjivih delova drveta se uzimaju manji isečci (obično 0,5 x 0,5 cm) i u sterilnim (aseptičnim) uslovima se dezinfikuju u nekom blagom rastvoru (da se ne bi izdvojio neki banalni mikroorganizam koji se nalazi na površini drveta) ili se sterilišu površinski plamenom, pa se takvi uzorci stavljaju na hranljivu veštačku podlogu. Drvo je često kontaminirano mikroorganizmima kao što su bakterije i plesni, pa se sterilisani komadići drveta postavljaju na tzv. selektivne podloge (sprečavaju razvoj mikroorganizama , a omogućavaju razvoj gljiva)

## Slide 7
Hranljive podloge mogu prema sastavu biti mineralne, organske i organomineralne. Od organskih najčešće se priprema podloga na bazi vodenog ekstrakta krompira sa dodatkom glukoze i agara kao očvršćivača.
Sada se koriste često gotove podloge kao što je Malc extrakt agar (MEA) ili PDA (potato dextrose agar). Podloge se nakon kuvanja sterilišu u autiklavu 20 min na 110-120⁰C i 150-170 bara. Da bi bile selektivne dodaju se nakon sterilisanja, antibiotici kao što je npr. streptomicin.
Ova metoda je pouzdanija od prethodnih. Otkriva priustvo gljive u drvetu i da li je vitalna ili ne (ako jeste, razvija se micelija iz isečaka drveta postavljenih na hranljivoj podlozi). Ne možete znati vrstu gljive, jer se razvija micelija na podlozi, a ne plodonosno telo! Za dobijanje plodonosnih tela može da se koristi podloga “trupčića”. Drvo dužine oko 10 cm se stavlja u staklene posude sa destilovanom vodom na sloj moncitnog granita visine 1 – 2 cm. Posle sterilizacije, trupčići se inokulišu micelijom. Usitnjeni granit održava vlagu, a trupčić služi kao hranljiva podloga.

## Slide 8
VI ostale metode:
Udaranje čekićem: oštar zvuk, tj. visok ton - zdravo drvo, a nizak tj. dubok ton - prisustvo truleži.
Miris: trulo drvo ima "kiseo" miris, zbog prisustva kiselina kao međuproizvoda razlaganja drveta.
Propuštanjem UV-svetlosti drvna membrana daje jednu, a hife drugu boju.
Merenje toplotne vrednosti (manja kod trulog drveta).
Polarizovana svetlost (nije našla primenu): kroz celulozu se dvostruko prelama, što nije slučaj kod lignina i pektinskih mater.
Tulijum zraci: puštaju se iz specijalne kamere dok se pravac njihovog kretanja izlaže na fotografskoj ploči sa suprotne strane debla. Zraci se šire pravilno kroz zdravo drvo, a zaustavljaju kad naiđu na trulež.

## Slide 9: 3. Uticaj gljiva na promenu svojstava drveta
Truležnice (lignikolne gljive) utiču na promenu mehaničkih, fizičkih i tehnoloških svojstava, što je posledica hemijskog razlaganja pod dejstvom hidrolitičkih i oksidacionih enzima.
I Promena mehaničkih svojstava
Čvrstoća na pritisak upravno i paralelno sa drvnim vlaknima – njeno smanjenje zavisi od faze truleži, vrste gljiva i vrste drveta. Npr. Coniophora puteana kod bukovog drveta izaziva smanjenje σp za 4; 6 i 12% nakon 10; 20 i 28 dana njenog dejstva
Čvrstoća na udar – menja se najviše ovo svojstvo pod dejstvom gljiva. Prema nekim autorima može se smanjiti i do 90% nakon 2-6 meseci dejstva određenih gljiva truležnica, čak i kod delovanja izazivača dubinskog obojavanja do 50%.
Koji gradivni element ćeliijskog zida drv. ćelije daje ova svojstva?

## Slide 10
c) Čvrstoća na savijanje – zavisi od dužine drvnih vlakana, a ona se skraćuju pod dejstvom truležnica. Npr. Poria vaillantii posle 2; 4 i 6 meseci izaziva smanjenje ovog svojstva na drvetu topole za 34%; 62% i 85%.
Koji gradivni element ćeliijskog zida drv. ćelije daje ovo svojstvo?
II Promene fizičkih svojstava
Gubitak mase drveta (GM) je najvažniji pokazatelj promene svojstava drveta. Ako je npr. GM pod dejstvom gljiva smanjen 10% drvo gubi 90% čvrstoću na udar. GM zavisi od vrste drveta i njegove prirodne otpornosti i od vrste gljiva i dužine njenog dejstva. Serpula lacrymans npr. za 3 meseca u drvetu beljike bora, drvetu smrče, bukve i hrasta izaziva GM za 25%, 15%, 21% i 2%, a posle 6 meseci 55%, 25%, 58% i 7%.
Upijanje vlage i vode zavisi od stepena razloženosti drveta odn. gustine. Napadnuto drvo upija više vode od zdravog.

## Slide 11
c) Toplotna vrednost – smanjuje se postepeno sa tokom razlaganja drveta, najmanja je u potpuno trulom drvetu.
d) Provodljivost toplote i zapaljivost - trulo drvo bolje provodi toplotu, lakše se pali ali sporije sagoreva

## Slide 12: 4. Otpornost drveta prema gljivama
Prirodna otpornost drveta zavisi od vrste drveta, vrste gljive, anatomske građe drveta, starosti, dela drveta, količine vlage i uslova spoljne sredine. U nekim vrstama drveta postoje materije koje ili sprečavaju naseljavanje gljiva ili usporavaju njihov razvoj tzv. “inhibitorne materije”:
Tanin – ali postoje i taninofilne vrste kao što su F.hepatica, L.quercina, P.sulphureus
Smole – deluju mehanički (blokiraju put hifama kad se izliju iz s.kanala) i hemijski (terpentisko ulje)
Neorg.kiseline u četinarskim vrstama (tuja, srčevina bora)
Troploni koji su slični fenolima i imaju ih npr.četinari tuja i čempres
Ekstraktivne materije iz srčevine prirodno otpornih drv.vrsta
Pored navedenih materija postoje i supstance koje se javljaju u drvetu nakon seče ili truljenja i deluju inhibitorno prema gljivama. Zatim postoji antagonizam između pojedinih vrsta gljiva, kao i između gljiva i plesni.
Nadmorska visina – veća, a drvo otpornije jer su niže T, kraći period vegetacije, slabija hranljiva vrednost zemljišta, manji prirast odn.gušće drvo i uži godovi.

## Slide 13: 5. KLASIFIKACIJA DRVETA PREMA OTPORNOSTI NA GLJIVE
Parametar otpornosti je GM posle 4 meseca izlaganja drveta dejstvu micelije gljive.
I Vrlo otporno drvo - M ostala ista (tisa, bagrem, srčika bora i hrasta);
II Otporno drvo - M smanjena za 5%; ovo drvo u nezaštićenom stanju ima trajnost 10-15 godina (ariš, pitomi kesten);
III Umereno otporno drvo - M smanjena za 10% (brest, orah, duglazija);
IV Neotporno drvo - masa smanjena za 10 - 30%; tokom upotrebe ove vrste moraju biti potpuno izolovane od vlage (bukva, jasen, smrča, jela);
V Vrlo osetljivo drvo - masa smanjena za više od 30%; ove vrste se odmah posle seče moraju izvlačiti iz šume i prerađivati, a na stovarištu tretirati hemijskim sredstvima (vrba, topola, jova, breza, grab, javor, divlji kesten, beljika bora).

## Slide 14: 6. Uticaj faktora sredine na razvoj gljiva
I Temperatura - temperaturni interval u kome se gljive mogu razvijati je od 0 do 40°C.
Otpornije su prema nižim nego prema višim temperaturama, dok su pl.tela otpornija na niže temperature od samih spora (npr.karpofore nekih gljiva zadržavaju svoju vitalnost tokom niskih zimskih temperatura i po nekoliko zima, dok spore zadržavaju sposobnost klijanja samo ako su izlagane do 3 sata temperaturi od -3°C).
Gljive jesu manje otporne prema višim temperaturama, ali i to zavisi od vremena izlaganja višim temperaturama. Na primer, za sterilizaciju drveta može se primeniti izlaganje temperaturi od 100°C u trajanju od 5 minuta (od postizanja te temperature u drvetu!)

## Slide 15
II Vlaga - vlaga supstrata i relativna vlaga vazduha.
Interval vlažnosti drveta u kome se gljive normalno razvijaju je 20 - 60% vlage (pri čemu im je neophodna i određena količina vazduha).
Mogu se razvijati i u drvetu sa manjim procentom vlage od 20%, jer se prilikom razlaganja drveta sadržaj vode povećava (i to će ostati vitalne i micelije i plod. tela pri tom smanjenom sadržaju vlage) ili npr. kućna gljiva (S.lacrymans) koja rizomorfama doprema vodu i hranljive materije od mesta formiranja do krajnjih ivica njenog rasta.
Uticaj relativne vlage vazduha - drvo će biti "vazdušno suvo" (20%) pri temperaturi vazduha od 25°C i relativnoj vlazi vazduha od 85%. U slučaju povećanja rel. vlage vazduha, drvo će (kao higroskopna materija) istovremeno povećavati vlažnost.
Spore klijaju na rel.vlažnosti vazduha 92 - 95%. Smanjenjem rel. vlažnosti vazduha procenat klijavosti opada (mada ima izuzetaka).

## Slide 16
III Svetlost - Nekim vrstama gljiva svetlost je neophodna, na druge deluje štetno, a na neke uopšte ne deluje. Kod gljiva kojima svetlost prija radi se o difuznoj svetlosti, dok direktna svetlost negativno utiče na sve vrste. Što se tiče odsustva svetlosti, sve vrste se mogu razvijati i u mraku, samo što će pri tome pokazati izvesne fiziološke poremećaje i morfološke deformacije. UV deo spektra negativno deluje (zato se i koristi za sterilizaciju).
IV Kiseonik i Ugljen-dioksid (CO₂) - Lignikolne gljive su aerobni organizmi (mogu se razvijati samo u prisustvu kiseonika). Kiseonik koriste iz vazduha i iz intermolekularnih reakcija prilikom razlaganja drveta.
Kiseonik je gljivama neophodan da bi potpuno oksidovali šećere (kada se, pored toplote, javljaju voda i ugljen-dioksid).
Ukoliko su drugi uslovi konstantni, a u vazduhu postoji veća količina kiseonika - obrazovaće se veći broj hifa.
CO₂ - niže koncentracije mogu povoljno delovati, dok više (u zavisnosti od vrste gljive) mogu delovati letalno.

## Slide 17
V Ph vrednost supstrata (drveta)
Gljive su aktivne u neutralnoj i slabo kiseloj sredini. Za većinu gljiva pH se kreće od 2 do 8,5, sa optimalnom vrednošću od 4 do 6.
1................................7..................................14
kisela sredina neutralna sredina bazna sredina
Međutim, ovde se javlja nešto slično kao i kod vlažnosti - gljiva se može razvijati i na manje kiseloj podlozi, jer se kiselost povećava usled razvoja gljive (nastaju slobodne kiseline).
Ovako može doći i do sukcesije vrsta, odnosno do razvoja novih vrsta na već napadnutom drvetu (redosled sukcesije: vrsta koja se razvija na manje kiseloj podlozi stvara uslove za razvoj vrste kojoj je potrebna veća kiselost podloge).

## Slide 18
VI Zračenje i električna struja
IC zraci sunčevog spektra deluju indirektno povećavajući temperaturu podloge do granice koja je nepovoljna za razvoj gljiva;
UV zraci isto nepovoljno deluju pri duž.talasa 240 – 365μm;
Uticaj rendgenskih zraka, radioaktivnih zraka i električne struje nisu dovoljno ispitani (struja visokog napona stimuliše porast micelije nekih vrsta; sa druge strane - kada se kroz drvo pušta struja, usled velikog otpora koje ono stvara, dolazi do zagrevanja drveta, a zbog elektrolize javljaju se razne toksične materije, poremećaj strukture ćelija i plazmoliza.